КАРТА СМАЗКИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

| DAF (EURO 3) |
| --- |
| УЗЛЫ | ТИПЫ | СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ | АССОРТИМЕНТ FE | ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ АССОРТИМЕНТА FE |
| Двигатели | BE / CE / PE / XE | RUBIA TIR 7400 15W-40 | RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 |
| Коробки передач | ZF S5-42 | RUBIA S 30 - EP 80W85 | TRANSMISSION TI 75W-80 | TRANSMISSION TI 75W-80 |
|  | ZF 6S850 |  |  |  |
|  | EATON | TRANSMISION TM MULTIGRADE 80W-90 |  |  |
|  | ZF с замедлителем | RUBIA S 30 |  |  |
|  | VOITH | RUBIA TIR 7400 15W-40 | Моторное масло | Моторное масло |
| Мосты | DAF | TRANSMISION TM MULTI 80W-90 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
| FE - формула экономии топлива |

| IVECO (EURO 3) |
| --- |
| УЗЛЫ | ТИПЫ | СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ | АССОРТИМЕНТ FE | ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ АССОРТИМЕНТА FE |
| Двигатели | TECTOR / CURSOR 8-13 | RUBIA TIR 7400 15W-40 | RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 | RUBIA TIR 7400 FE 10W-30 |
|  |  |  |  | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 |
| Коробки передач | IVECO | RUBIA S 40 | TRANSMISSION TI 75W-80 | TRANSMISSION TI 75W-80 |
|  | ZFс замедлителем или без замедлителя | RUBIA S 40 |  |  |
| Мосты | MERITOR | TRANSMISION TM 85W-140 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
|  | ROCKWELL | TRANSMISION TM 85W-140 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
|  | IVECO | TRANSMISION TM 85W-140 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
| FE - формула экономии топлива |

| MAN (EURO 3) |
| --- |
| УЗЛЫ | КЛАСС | ТИПЫ | СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ | АССОРТИМЕНТ FE | ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ АССОРТИМЕНТА FE |
| Двигатели | M3277 | D28.. | RUBIA TIR 8600 10W-40 | RUBIA TIR 8600 10W-40 | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 |
| Коробки передач | 341N/ML | ZF без замедлителя | RUBIA S 40 EP 85W-80 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
|  | 3343ML/SL |  | TRANSMISSION RS FE 80W-90 |  |  |
|  | 341TL/SL | ZF без замедлителя | TRANSMISSION TI 75W-80 | TRANSMISSION TI 75W-80 | TRANSMISSION TI 75W-80 |
| Мосты | 3343ML/SL | MAN | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
|  | 342SL |  | TRANSMISSION BM 75W-90 | TRANSMISSION BM 75W-90 | TRANSMISSION BM 75W-90 |
| FE - формула экономии топлива |

| MERCEDES (EURO 3) |
| --- |
| УЗЛЫ | КЛАСС | ТИПЫ | СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ | АССОРТИМЕНТ FE | ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ АССОРТИМЕНТА FE |
| Двигатели | MB 228.5 |  | RUBIA TIR 8600 10W-40 | RUBIA TIR 8600 10W-40 | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 |
|  | MB 228.3 |  | RUBIA TIR 7400 15W-40 | RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 | RUBIA TIR 7400 FE 10W-30 |
| Коробки передач | MB 235.1 | ZF | EP 85W-80 | TRANSMISSION TI 75W-80 | TRANSMISSION TI 75W-80 |
|  | MB 235.10 | MB | TRANSMISSION TI 75W-80 |  |  |
|  | MB 227.0 | RALENTISSEUR VOITH | RUBIA S 30 | Моторное масло | Моторное масло |
|  | MB 236.5 | ALLISON | FLUIDE AT 42 | FLUIDE AT 42 | FLUIDE SYN FE |
| Мосты | MB 235.0 | MB | EP B 85W-90 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISION SYN FE 75W-90 |
|  | MB 235.8 | MB | TRANSMISSION BM 75W-90 | TRANSMISSION BM 75W-90 | TRANSMISSION BM 75W-90 |
| FE - формула экономии топлива |

| RENAULT (EURO 3) |
| --- |
| УЗЛЫ | ТИПЫ | СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ | АССОРТИМЕНТ FE | ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ АССОРТИМЕНТА FE |
| Двигатели | SOFIM / DCI 11 / DCI 4 / DCI 6 / MIDR 06.24.65 | RUBIA TIR 7400 15W-40 | RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 | RUBIA TIR 7400 FE 10W-30 |
|  |  |  |  | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 |
| Коробки передач | ZF с замедлителем или без замедлителя | RUBIA S 40 | TRANSMISSION TI 75W-80 | TRANSMISSION TI 75W-80 |
|  | EATON | RUBIA S 40 |  |  |
| Мосты | RENAULT | TRANSMISSION TM MULTIGRADE 80W-90 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
|  | P 1370 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
| FE - формула экономии топлива |

| SCANIA (EURO 3) |
| --- |
| УЗЛЫ | ТИПЫ | СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ | АССОРТИМЕНТ FE | ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ АССОРТИМЕНТА FE |
| Двигатели | DC 9 / DC 11 / DC 16 | RUBIA TIR 7400 15W-40 | RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 | RUBIA TIR 7400 FE 10W-30 |
|  |  |  |  | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 |
| Коробки передач | SCANIA | TRANSMISSION TM MULTIGRADE 80W-90 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
|  | RALENTISSEUR / замедлитель SCANIA | FLUIDE AT 42 | FLUIDE AT 42 | FLUIDE SYN FE |
| Мосты | SCANIA | TRANSMISSION TM 85W-140 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
| FE - формула экономии топлива |

| VOLVO (EURO 3) |
| --- |
| УЗЛЫ | ТИПЫ | СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ | АССОРТИМЕНТ FE | ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ АССОРТИМЕНТА FE |
| Двигатели | D9 A / D 12 D / D 16 C | RUBIA TIR 7400 15W-40 | RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 | RUBIA TIR 7400 FE 10W-30 |
|  |  |  |  | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 |
| Коробки передач | VOLVO | RUBIA S 40 | TRANSMISSION TI 75W-80 | TRANSMISSION TI 75W-80 |
|  | VOITH | RUBIA TIR 7400 15W-40 | RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 | Моторное масло |
| Мосты | VOLVO | TRANSMISSION TM 85W-140 | TRANSMISSION RS FE 80W-90 | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
| FE - формула экономии топлива |