|  | Техническое обслуживание основных типов тяжелых грузовиков OEM Euro 3 Техническое обслуживание тяжелых грузовиков DAF (км) LF 45 Euro 3 Местное сообщение Езда по городу и перевозки на среднее расстояние Международное сообщение Двигатель BE Rubia Tir 7400 15W-40 40 000 (1) 40 000 (1) 40 000 (1) Коробка передач ZF S5-42 Transmission TI 75W-80 180 000 (3) 300 000 (3) 450 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Коробка передач ZF 6S850 Transmission TI 75W-80 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Rubia S 30 - EP 80W-85 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Мосты Daf Transmission Syn FE 75W-90 120 000 (2) 300 000 (3) 300 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Сцепление HBF 4 Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Thermocool 2 года (1) или 1 год, (2) или 2 года, (3) или 3 года Техническое обслуживание тяжелых грузовиков DAF (км) LF 55 Euro 3 Местное сообщение Езда по городу и перевозки на среднее расстояние Международное сообщение Двигатель CE Rubia Tir 7400 15W-40 40 000 (1) 40 000 (1) 40 000 (1) Коробка передач Eaton Transmission TI 75W-80 240 000 (3) 300 000 (3) 450 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Коробка передач ZF 6S850 Transmission TI 75W-80 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Rubia S 30 - EP 80W-85 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Мосты Daf Transmission Syn FE 75W-90 120 000 (2) 300 000 (3) 300 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Сцепление HBF 4 Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Thermocool 2 года (1) или 1 год, (2) или 2 года, (3) или 3 года Техническое обслуживание тяжелых грузовиков DAF (км) CF 65 Euro 3 Местное сообщение Езда по городу и перевозки на среднее расстояние Международное сообщение Двигатель CE Rubia Tir 7400 15W-40 40 000 40 000 40 000 Коробка передач Eaton Transmission TI 75W-80 240 000 (3) 300 000 (3) 450 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Коробка передач ZF 6S850 Transmission TI 75W-80 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Rubia S 30 - EP 80W-85 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Мосты Daf Transmission Syn FE 75W-90 120 000 (2) 300 000 (3) 450 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Сцепление HBF 4 Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Thermocool 2 года (1) или 1 год, (2) или 2 года, (3) или 3 года Техническое обслуживание тяжелых грузовиков DAF (км) CF 75 Euro 3 Местное сообщение Езда по городу и перевозки на среднее расстояние Международное сообщение Двигатель PE Rubia Tir 9200 FE 5W-30 30 000 50 000 75 000 Rubia Tir 8600 10W-40 30 000 50 000 75 000 Rubia Tir 7400 15W-40 30 000 50 000 75 000 Коробка передач ZF Transmission TI 75W-80 180 000 (3) 300 000 (3) 450 000 (3) Rubia S 30 (с встроенным замедлителем или без него) 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Мосты Daf Transmission Syn FE 75W-90 120 000 (2) 300 000 (3) 450 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Сцепление HBF 4 Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Thermocool 2 года (1) или 1 год, (2) или 2 года, (3) или 3 года Техническое обслуживание тяжелых грузовиков DAF (км) CF 85 Euro 3 Местное сообщение Езда по городу и перевозки на среднее расстояние Международное сообщение Двигатель XE Rubia Tir 9200 FE 5W-30 30 000 50 000 75 000 Rubia Tir 8600 10W-40 30 000 50 000 75 000 Rubia Tir 7400 15W-40 30 000 50 000 75 000 Коробка передач ZF Transmission TI 75W-80 180 000 (3) 300 000 (3) 450 000 (3) Rubia S 30 (с встроенным замедлителем или без него) 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Мосты Daf Transmission Syn FE 75W-90 120 000 (2) 300 000 (3) 450 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Сцепление HBF 4 Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Thermocool 2 года (1) или 1 год, (2) или 2 года, (3) или 3 года Maintenance (км) XF 95 Euro 3 Местное сообщение Езда по городу и перевозки на среднее расстояние Международное сообщение Двигатель XE Rubia Tir 9200 FE 5W-30 60 000 100 000 120 000 Rubia Tir 8600 10W-40 60 000 100 000 120 000 Rubia Tir 7400 15W-40 30 000 50 000 75 000 Коробка передач ZF Transmission TI 75W-80 180 000 (3) 300 000 (3) 450 000 (3) Rubia S 30 (с встроенным замедлителем или без него) 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Моторный тормоз-замедлитель Voith Моторное масло 100 000 (1) 100 000 (1) 100 000 (1) Мосты Daf Transmission Syn FE 75W-90 120 000 (2) 300 000 (3) 450 000 (3) Transmission TM Multigrade 100 000 (1) 100 000 (1) 150 000 (1) Сцепление HBF 4 Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Thermocool 2 года (1) или 1 год, (2) или 2 года, (3) или 3 года Техническое обслуживание (км) Daily Unijet Euro 3 Двигатель Iveco Rubia Tir 9200 FE 5W-30 30 000 или 1 год (с двигателем 8140.43S) Rubia Tir 7400 15W-40 40 000 или 1 год (с двигателем F1A) Коробка передач ZF Transmission TI 75W-80 120 000 Мост Iveco Transmission TM Multigrade 120 000 Тормоза HBF 4 2 года Сцепление HBF 4 Рулевое управление с усилителем Fluide ATX Система охлаждения Thermocool 2 года Техническое обслуживание (км) EuroCargo Euro 3 Дальнее сообщение Короткое / среднее расстояние Сложные условия Двигатель Tector Rubia Tir 7400 15W-40 80 000 60 000 или 1 год 40 000 Коробка передач Iveco Rubia S 40 160 000 120 000 или 2 года 80 000 Мост Iveco Rockwell Transmission TM 85W-140 160 000 120 000 или 2 года 80 000 Сцепление HBF 4 2 года Кабина LHM Plus Тормоза HBF 4 2 года Рулевое управление с усилителем Fluide ATX Система охлаждения Thermocool 2 года Техническое обслуживание (км) EuroTech Euro 3 Двигатель Cursor 8-13 Rubia Tir 7400 15W-40 80 000 или 1 год или 1600 час. Коробка передач Iveco - ZF Rubia S 40 ( с встроенным замедлителем или без него ) 160 000 или 2 года или 3200 час. Мост Meritor Transmission TM 85W-140 160 000 или 2 года или 3200 час. Кабина LHM Plus Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide ATX Система охлаждения Thermocool 2 года Техническое обслуживание (км) EuroTrakker Euro 3 Двигатель Cursor 8-13 Rubia Tir 7400 15W-40 80 000 или 1 год или 1600 час. Коробка передач ZF Rubia S 40 ( с встроенным замедлителем или без него ) 160 000 или 2 года или 3200 час. Мост Iveco Transmission TM 85W-140 160 000 или 2 года или 3200 час. Кабина LHM Plus Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide ATX Система охлаждения Thermocool 2 года Техническое обслуживание (км) Stralis Euro 3 Двигатель Cursor 13 Rubia Tir 9200 FE 5W-30 150 000 или 1 год Rubia Tir 7400 15W-40 100 000 или 1 год Коробка передач ZF Transmission TI 75W-80 300 000 или 2 года Rubia S 40 ( с встроенным замедлителем или без него ) 150 000 или 2 года Мост Meritor Transmission Syn FE 75W-90 450 000 (с дисковым тормозом) или 2 года Transmission TM 85W-140 200 000 (с барабанным тормозом) или 2 года Кабина Aerohydraulic 520 Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide ATX Система охлаждения Thermocool 2 года Техническое обслуживание (км) EuroStar Euro 3 Двигатель Cursor 13 Rubia Tir 7400 15W-40 100 000 или 1 год Коробка передач ZF Rubia S 40 ( с встроенным замедлителем или без него ) 200 000 или 2 года Мост Meritor Transmission TM 85W-140 200 000 или 2 года Кабина LHM Plus Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide ATX Система охлаждения Thermocool 2 года Техническое обслуживание (км) TG-A Euro 3 Классы обслуживания Стандарты A+ A B C Двигатель D28.. Rubia Tir 8600 10W-40 M3277 80 000 80 000 60 000 20 000 Rubia Tir 9200 FE 5W-30 M3277 80 000 80 000 60 000 20 000 Коробка передач ZF EP 80W-85 341N/ML 120 000 или 2 года 90 000 60 000 (2) 40 000 (2) Transmission Syn FE 75W-90 3343ML/SL 160 000 Transmission RS FE 80W-90 3343ML/SL 160 000 Transmission TI 75W-80 (1) 341TL/SL 320 000 180 000 120 000 (2) 80 000 (3) Мост Man Transmission Syn FE 75W-90 3343ML/SL 120 000 или 2 года 180 000 120 000 (2) 40 000 (2) Transmission RS FE 80W-90 3343ML/SL 180 000 180 000 40 000 (2) Transmission BM 75W-90 342SL 360 000 120 000 (2) 80 000 (2) Сцепление HBF 4 2 года Кабина Equivis ZS 15 Рулевое управление с усилителем Fluide ATX 2 года Система охлаждения Organicool 500 000 или 2 года (1) С встроенным замедлителем или без него , (2) или 2 года, (3) или 3 года Техническое обслуживание (км) Vario Euro 3 Стандарты OM602 OM904 Двигатель OM602/904 Rubia Tir 9200 FE 5W-30 MB228.5 22 500 45 000 Rubia Tir 8600 10W-40 MB228.5 22 500 45 000 Коробка передач ZF EP 80W-85 MB235.1 90 000 Мост MB EP-B 85W-90 MB235.0 90 000 Сцепление HBF 4 2 года Тормоза HBF 4 2 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 250 000 или 15 лет Техническое обслуживание (км) Sprinter CDI Сложные условия эксплуатации Обычные / нормальные условия эксплуатации Стандарты <2002 >2003 <2002 >2003 Двигатель OM611/612 Rubia Tir 9200 FE 5W-30 MB228.5 11 500 15 000 22 500 30 000 Rubia Tir 8600 10W-40 MB228.5 11 000 15 000 22 500 30 000 Коробка передач MB Transmission TI 75W-80 MB235.10 45 000 90 000 Мост MB EP-B 85W-90 MB235.0 45 000 90 000 Сцепление HBF 4 2 года Тормоза HBF 4 2 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 250 000 или 15 лет Техническое обслуживание (км) Econic Euro 3 Стандарты Двигатель OM906LA Rubia Tir 7400 15W-40 MB228.5 Rubia Tir 9200 FE 5W-30 MB228.5 Rubia Tir 7400 / Max 15W-40 MB228.3 Коробка передач Allison Fluide AT 42 MB236.5 Относительно слива см. инструкцию к системе TELLIGENT Мост MB EP-B 85W-90 MB235.0 Кабина Fluide AT 42 Вентилируемое сцепление Fluide AT 42 MB236.5 Рулевое управление с усилителем Fluide ATX Система охлаждения Organicool 3 года Техническое обслуживание (км) Atego Euro 3 Эксплуатация* Стандарты Сложные условия Короткое расстояние Длинное расстояние Двигатель OM904/906LA Rubia Tir 9200 FE 5W-30 MB228.5 25 000 50 000 90 000 Rubia Tir 8600 10W-40 MB228.5 30 000 60 000 100 000 Rubia Tir 7400/Max 15W-40 MB228.3 30 000 60 000 100 000 Коробка передач MB-ZF EP 80W-85 MB235.1 Слив одновременно с двигателем Моторный тормоз -замедлитель Voith Rubia S 30 MB227.0 Слив одновременно с двигателем Мост MB EP-B 85W-90 MB235.0 Слив одновременно с двигателем Transmission BM 75W-90 MB235.8 Слив одновременно с двигателем Сцепление HBF 4 Кабина Fluide AT 42 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 3 года * Или см. инструкцию к использованию системы TELLIGENT Техническое обслуживание (км) Axor Euro 3 Стандарты Двигатель OM457LA Rubia Tir 9200 FE 5W-30 MB228.5 Rubia Tir 8600 10W-40 MB228.5 Rubia Tir 7400 / Max 15W-40 MB228.3 Коробка передач MB EP 80W-85 MB235.1 Относительно слива см. инструкцию к системе TELLIGENT Моторный тормоз-замедлитель Voith Rubia S 30 MB227.0 Мост MB EP-B 85W-90 MB235.0 Transmission BM 75W-90 MB235.8 Кабина Fluide AT 42 Сцепление HBF 4 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 3 года Техническое обслуживание (км) Actros Euro 3 Стандарты Двигатель OM501/502LA Rubia Tir 9200 FE 5W-30 MB228.5 Rubia Tir 8600 10W-40 MB228.5 Коробка передач MB EP 80W-85 MB235.1 Относительно слива см. инструкцию к системе TELLIGENT Моторный тормоз-замедлитель Voith Rubia S 30 MB227.0 Мост MB EP-B 85W-90 MB235.0 Transmission BM 75W-90 MB235.8 Кабина Fluide AT 42 Сцепление HBF 4 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 3 года Техническое обслуживание (км) Mascott dCI Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель Sofim Rubia Tir Max 15W-40 30 000 (1) 30 000 (1) Коробка передач ZF Rubia S 40 160 000 (1) 120 000 Transmission TI 75W-80 240 000 (1) 240 000 (1) Мост Renault Transmission TM Multigrade 120 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) Сцепление HBF 4 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Тормозной механизм HBF 4 1 год Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) Kerax dCI 4x2/6x4/8x4 Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель DCI 11 Rubia Tir 7400 15W-40 Согласно инструкции по техническому обслуживанию = 30 000 или 2 года Rubia Tir 8600 10W-40 Прогнозируемый срок технического обслуживания рассчитан в соответствии с качеством применяемого смазочного материала и содержанием серы в дизельном топливе Коробка передач ZF Rubia S 40 160 000 (1) 90 000 Transmission TI 75W-80 300 000 (1) 200 000 (1) Мост Renault Transmission TM Multigrade 120 000 (1) 80 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Тормозной механизм HBF 4 1 год Кабина Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) Kerax dCI 4x4/6x6 Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель DCI 11 Rubia Tir 7400 15W-40 Согласно инструкции по техническому обслуживанию = 30 000 или 2 года Rubia Tir 8600 10W-40 Прогнозируемый срок технического обслуживания рассчитан в соответствии с качеством применяемого смазочного материала и содержанием серы в дизельном топливе Коробка передач ZF-Eaton Rubia S 40 160 000 (1) 90 000 Transmission TI 75W-80 300 000 (1) 200 000 (1) Передний мост Renault Transmission TM Multigrade 120 000 (1) 60 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 120 000 (1) 60 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 120 000 (2) 240 000 (2) Задний мост Renault Transmission TM Multigrade 120 000 (1) 80 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Кабина Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) Midlum dCI 4x2 Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель DCI 4 DCI 6 Rubia Tir 7400 15W-40 Согласно инструкции по техническому обслуживанию = 20 000 или 2 года Rubia Tir 8600 10W-40 Прогнозируемый срок технического обслуживания рассчитан в соответствии с качеством применяемого смазочного материала и содержанием серы в дизельном топливе Коробка передач ZF-Eaton Rubia S 40 160 000 (1) 90 000 Transmission TI 75W-80 300 000 (1) 200 000 (1) Mосты Renault Transmission TM Multigrade 120 000 (1) 80 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Кабина Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) Midlum dCI 4x4 Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель DCI 6 Rubia Tir 7400 15W-40 Согласно инструкции по техническому обслуживанию = 20 000 или 2 года Rubia Tir 8600 10W-40 Прогнозируемый срок технического обслуживания рассчитан в соответствии с качеством применяемого смазочного материала и содержанием серы в дизельном топливе Коробка передач Eaton Rubia S 40 160 000 (1) 90 000 Transmission TI 75W-80 300 000 (1) 200 000 (1) Передний мост Renault Transmission TM Multigrade 120 000 (1) 80 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Задний мост Renault Transmission TM Multigrade 120 000 (1) 80 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Кабина Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) Premium dCI 4x2 Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель DCI 4 DCI 6 Rubia Tir 7400 15W-40 Согласно инструкции по техническому обслуживанию = 20 000 или 2 года Rubia Tir 8600 10W-40 Прогнозируемый срок технического обслуживания рассчитан в соответствии с качеством применяемого смазочного материала и содержанием серы в дизельном топливе Коробка передач ZF-Eaton Rubia S 40 160 000 (1) 90 000 Transmission TI 75W-80 300 000 (1) 200 000 (1) Mосты Renault Transmission TM Multigrade 120 000 (1) 80 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Кабина Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) Premium dCI 4x2/6x2/6x2/4 Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель DCI 11 Rubia Tir 7400 15W-40 Согласно инструкции по техническому обслуживанию = 40 000 или 2 года Rubia Tir 8600 10W-40 Прогнозируемый срок технического обслуживания рассчитан в соответствии с качеством применяемого смазочного материала и содержанием серы в дизельном топливе Коробка передач ZF Rubia S 40 160 000 (1) 90 000 Transmission TI 75W-80 300 000 (1) 200 000 (1) Mосты Renault Transmission TM Multigrade (sauf P1370) 120 000 (1) 80 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Кабина Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) Magnum E-Tech 4x2/6x2 Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель MIDR 06.24.65 Rubia Tir 7400 15W-40 Согласно инструкции по техническому обслуживанию = 40 000 или 2 года Rubia Tir 8600 10W-40 Прогнозируемый срок технического обслуживания рассчитан в соответствии с качеством применяемого смазочного материала и содержанием серы в дизельном топливе Коробка передач ZF Rubia S 40 160 000 (1) 90 000 Transmission TI 75W-80 300 000 (1) 200 000 (1) Mосты Renault P1370 Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Кабина Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) Magnum E-Tech 4x6 Euro 3 Обычные условия эксплуатации Сложные условия эксплуатации Двигатель MIDR 06.24.65 Rubia Tir 7400 15W-40 Согласно инструкции по техническому обслуживанию = 40 000 или 2 года Rubia Tir 8600 10W-40 Прогнозируемый срок технического обслуживания рассчитан в соответствии с качеством применяемого смазочного материала и содержанием серы в дизельном топливе Коробка передач ZF Rubia S 40 160 000 (1) 90 000 Transmission TI 75W-80 300 000 (1) 200 000 (1) Mосты Renault P1370 Transmission TM Multigrade 120 000 (1) 80 000 (1) Transmission RS FE 80W-90 240 000 (1) 120 000 (1) Transmission Syn FE 75W-90 400 000 (2) 240 000 (2) Сцепление HBF 4 3 года Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Кабина Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 400 000 или 3 года (1) или 2 года (2) или 3 года Техническое обслуживание (км) R/P 94 Euro 3 Обслуживание 1 Обслуживание 2 и 4 Обслуживание 3 Двигатель DC9 Rubia Tir 7400 15W-40 45 000 30 000 20 000 Коробка передач Scania Transmission TM 80W-90 90 000 60 000 40 000 Transmission Syn FE 75W-90 180 000 120 000 80 000 Моторный тормоз-замедлитель Scania Rubia Tir 7400 15W-40 90 000 60 000 80 000 Fluide AT 42 90 000 60 000 80 000 Мосты Scania Transmission TM 85W-140 90 000 60 000 40 000 Transmission RS 85W-140 180 000 120 000 80 000 Сцепление HBF 4 2 года Кабина Fluide ATX Fluide AT 42 Рулевое управление с усилителем Fluide ATX Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool 240 000 или 2 года Техническое обслуживание (км) P/R 114-124 Euro 3 Обслужива-ние 0 Обслужива-ние 1 Обслужива-ние 2 и 4 Обслужива-ние 3 Двигатель DC11 Rubia Tir 7400 15W-40 60 000 45 000 30 000 20 000 Коробка передач Scania Transmission TM 80W-90 120 000 90 000 60 000 40 000 Transmission Syn FE 75W-90 240 000 180 000 120 000 80 000 Моторный тормоз-замедлитель Scania Rubia Tir 7400 15W-40 120 000 90 000 60 000 80 000 Fluide AT 42 120 000 90 000 60 000 80 000 Мосты Scania Transmission TM 85W-140 120 000 90 000 60 000 40 000 Transmission RS 85W-140 240 000 180 000 120 000 80 000 Сцепление HBF 4 2 года Кабина Fluide ATX AT 42 Рулевое управление с усилителем Fluide ATX AT 42 Система охлаждения Organicool 240 000 или 2 года Техническое обслуживание (км) R 164 Euro 3 Обслужива-ние 0 Обслужива-ние 1 Обслужива-ние 2 и 4 Обслужива-ние 3 Двигатель DC16 Rubia Tir 7400 15W-40 60 000 45 000 30 000 20 000 Коробка передач Scania Transmission TM 80W-90 120 000 90 000 60 000 40 000 Transmission Syn FE 75W-90 240 000 180 000 120 000 80 000 Моторный тормоз-замедлитель Scania Rubia Tir 7400 15W-40 120 000 90 000 60 000 80 000 Fluide AT 42 120 000 90 000 60 000 80 000 Мосты Scania Transmission TM 85W-140 120 000 90 000 60 000 40 000 Transmission RS 85W-140 240 000 180 000 120 000 80 000 Сцепление HBF 4 2 года Кабина Fluide ATX AT 42 Рулевое управление с усилителем Fluide ATX AT 42 Система охлаждения Organicool 240 000 или 2 года Техническое обслуживание (км) FM 9 Euro 3 Дальнее сообщение Местное сообщение и перевозки на среднее расстояние Местная доставка. Общественные/ коммунальные работы Двигатель D9A Rubia Tir 7400 15W-40 30/60 000 30/60 000 15/30 000 Rubia Tir 7400 FE 10W-30 или 6 месяцев или в зависимости от нагрузки или расхода дизельного топлива Коробка передач Volvo Rubia S 40 120 000 или 1 год Моторный тормоз-замедлитель Voith Моторное масло 120 000 или 1 год Мосты Volvo Transmission TM 85W-140 120 000 или 1 год Transmission RS FE 80W-140 120 000 или 1 год Сцепление HBF 4 2 года Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool Техническое обслуживание (км) FM 12 Euro 3 Дальнее сообщение Местное сообщение и перевозки на среднее расстояние Местная доставка. Общественные/ коммунальные работы Двигатель D12D Rubia Tir 7400 15W-40 60/90 000 20/60 000 20/45 000 или 6 месяцев или в зависимости от нагрузки или расхода дизельного топлива Коробка передач Volvo Rubia S 40 120 000 или 1 год Моторный тормоз-замедлитель Voith Моторное масло 120 000 или 1 год Мосты Volvo Transmission TM 85W-140 120 000 или 1 год Transmission RS FE 80W-140 120 000 или 1 год Сцепление HBF 4 2 года Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool Техническое обслуживание (км) FH 12 Euro 3 Дальнее сообщение Местное сообщение и перевозки на среднее расстояние Местная доставка. Общественные/ коммунальные работы Двигатель D12D Rubia Tir 7400 15W-40 60/90 000 20/60 000 20/45 000 или 6 месяцев или в зависимости от нагрузки или расхода дизельного топлива Коробка передач Volvo Rubia S 40 120 000 или 1 год Моторный тормоз-замедлитель Voith Моторное масло 120 000 или 1 год Мосты Volvo Transmission TM 85W-140 120 000 или 1 год Transmission RS FE 80W-140 120 000 или 1 год Сцепление HBF 4 2 года Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool Техническое обслуживание (км) FH 16 Euro 3 Дальнее сообщение Местное сообщение и перевозки на среднее расстояние Местная доставка. Общественные/ коммунальные работы Двигатель D16C Rubia Tir 7400 15W-40 60/90 000 20/60 000 20/45 000 или 6 месяцев или в зависимости от нагрузки или расхода дизельного топлива Коробка передач Volvo Rubia S 40 120 000 или 1 год Моторный тормоз-замедлитель Voith Моторное масло 120 000 или 1 год Мосты Volvo Transmission TM 85W-140 120 000 или 1 год Transmission RS FE 80W-140 120 000 или 1 год Сцепление HBF 4 2 года Кабина Aerohydraulic 520 Рулевое управление с усилителем Fluide AT 42 Система охлаждения Organicool |
| --- | --- |